超窄线宽DFB激光器

产品说明：

致远光科技50KHZ窄线宽DFB激光器采用高性能的进口DFB半导体激光器芯片以及国内领先的蝶形封装工艺；内置制冷器，热敏电阻，监控光电二极管，光隔离器，激光器可在不同的环境温度下正常工作，输出的波长和光功率具有高度的稳定性；1527.61 ~ 1610.06nm DWDM波段中心波长（100GHz间隔），输出光功率5mW可选。致远光科技可根据客户的要求生产更高性能的激光器。

特征：进口DFB半导体激光器芯片、波长稳定、高输出功率

领域：光纤通信系统、 光纤传感、仪器仪表、有线电视系统

极限参数：

| 参数 | 符号 | 参数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 激光二极管正向电流 | If(LD) | 280 | mA |
| 激光二极管反向电压 | Vr(LD) | 2 | V |
| 背光探测器工作电流 | If(PD) | 10 | mA |
| 背光探测器反向电压 | Vr(PD) | 10 | V |
| 制冷器工作电流 | ITEC | 1.5 | A |
| 制冷器工作电压 | VTEC | 3.0 | V |
| 工作温度 | Topr | -15～+75 | ℃ |
| 存储温度 | Tstg | -40～+85 | ℃ |

技术参数：

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出光功率 | PO | CW | 10 | - | - | mW |
| 阀值电流 | Ith | CW | - | 15 | 20 | mA |
| 斜率效率 | ƞ | - | 0.05 | 0.10 | - | mW/mA |
| 工作电流 | Iop | CW | - | 150 | 200 | mA |
| 激光器正向工作电压 | Vop | CW | - | 1.3 | 2.8 | V |
| 激光器工作温度 | TL | - | 15 | - | 35 | ℃ |
| 背光探测器工作电流 | IRMON | - | - | - | 10 | mA |
| 背光探测器反向电压 | VRMON | - | - | - | 10 | V |
| 背光探测器暗电流 | ID | - | - | - | 0.1 | μA |
| 输入阻抗 | ZIN | - | - | 25 | - | Ω |
| 热敏电阻电流 | ITC | - | 10 | - | 100 | μA |
| 热敏电阻阻抗 | RTH | TL=25℃ | 9.5 | - | 10.5 | KΩ |
| 热敏电阻温度 | - | - | - | - | 100 | ℃ |
| 制冷器工作电流 | ITEC | TL=25℃ | - | 0.6 | 1.5 | A |
| 制冷器工作电压 | VTEC | TL=25℃ | - | 1.3 | 3.0 | V |
| 中心波长 | λp | CW, 15~35℃ | λc -2 | λc | λc +2 | nm |
| 边模抑制比 | SMSR | - | 35 | 45 | - | dB |
| 光隔离度 | - | - | 30 | - | - | dB |
| 线宽 | LW | - | - | 50 | 75 | KHZ |
| 波长漂移 | △λ | 25year | - | - | ±0.10 | nm |
| 波长随温度系数 | Δλ/T | 稳定工作电流 | - | 0.1 | - | nm/℃ |
| 波长随电流系数 | Δλ/I | 稳定工作温度 | - | 0.01 | - | nm/mA |

引脚定义与尺寸图：

| 编号 | 型引脚定义 | 编号 | 型引脚定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热敏电阻 | 8 | 接地 |
| 2 | 热敏电阻 | 9 | 接地 |
| 3 | 激光器直流负极 | 10 | 空 |
| 4 | 背光探测器正极 | 11 | 激光器正极 |
| 5 | 背光探测器负极 | 12 | 激光器射频负极 |
| 6 | 制冷器正极 | 13 | 激光器正极 |
| 7 | 制冷器负极 | 14 | 空 |

订货信息：

| 产品名称 | 中心波长nm | 输出功率 | 隔离器 | 光纤类型 | 尾纤 | 连接器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14针蝶形封装DFB激光器 | 1528.77nm | 5mW | 带隔离器 | 单模光纤 | 250um裸纤 | SC/UPC |
|  | 1610.06nm | 10mW | 不带隔离器 | 保偏光纤 | 900um套管 | SC/APC |
|  | DWDM ITU 通道代码 |  |  |  |  | FC/UPC |
|  |  |  |  |  |  | FC/APC |
|  | 可定制 | 可定制 |  |  |  | 可定制 |

可选中心波长：

| C-Band Wavelengths List and Codes |
| --- |
| Channel | fc(THz) | λc(nm) | Channel | fc(THz) | λc(nm) | Channel | fc(THz) | λc(nm) |
|  |  |  | 9450 | 194.50 | 1541.35 | 9280 | 192.80 | 1554.94 |
| 9610 | 196.10 | 1528.77 | 9440 | 194.40 | 1542.14 | 9270 | 192.70 | 1555.75 |
| 9600 | 196.00 | 1529.55 | 9430 | 194.30 | 1542.94 | 9260 | 192.60 | 1556.56 |
| 9590 | 195.90 | 1530.33 | 9420 | 194.20 | 1543.73 | 9250 | 192.50 | 1557.36 |
| 9580 | 195.80 | 1531.12 | 9410 | 194.10 | 1544.53 | 9240 | 192.40 | 1558.17 |
| 9570 | 195.70 | 1531.90 | 9400 | 194.00 | 1545.32 | 9230 | 192.30 | 1558.98 |
| 9560 | 195.60 | 1532.68 | 9390 | 193.90 | 1546.12 | 9220 | 192.20 | 1559.79 |
| 9550 | 195.50 | 1533.47 | 9380 | 193.80 | 1546.92 | 9210 | 192.10 | 1560.61 |
| 9540 | 195.40 | 1534.25 | 9370 | 193.70 | 1547.72 | 9200 | 192.00 | 1561.42 |
| 9530 | 195.30 | 1535.04 | 9360 | 193.60 | 1548.52 | 9190 | 191.90 | 1562.23 |
| 9520 | 195.20 | 1535.82 | 9350 | 193.50 | 1549.32 | 9180 | 191.80 | 1563.05 |
| 9510 | 195.10 | 1536.61 | 9340 | 193.40 | 1550.12 | 9170 | 191.70 | 1563.86 |
| 9500 | 195.00 | 1537.40 | 9330 | 193.30 | 1550.92 | 9160 | 191.60 | 1564.68 |
| 9490 | 194.90 | 1538.19 | 9320 | 193.20 | 1551.72 | 9150 | 191.50 | 1565.50 |
| 9480 | 194.80 | 1538.98 | 9310 | 193.10 | 1552.52 | 9140 | 191.40 | 1566.31 |
| 9470 | 194.70 | 1539.77 | 9300 | 193.00 | 1553.33 | 9130 | 191.30 | 1567.13 |
| 9460 | 194.60 | 1540.56 | 9290 | 192.90 | 1554.13 | 9120 | 191.20 | 1567.95 |

| L-Band Wavelengths List and Codes |
| --- |
| Channel | fc (THz) | λc(nm) | Channel | fc (THz) | λc(nm) | Channel | fc (THz) | λc(nm) |
| 9110 | 191.10 | 1568.77 | 8940 | 189.40 | 1582.85 | 8780 | 187.80 | 1596.34 |
| 9100 | 191.00 | 1569.59 | 8930 | 189.30 | 1583.69 | 8770 | 187.70 | 1597.19 |
| 9090 | 190.90 | 1570.42 | 8920 | 189.20 | 1584.53 | 8760 | 187.60 | 1598.04 |
| 9080 | 190.80 | 1571.24 | 8910 | 189.10 | 1585.37 | 8750 | 187.50 | 1598.89 |
| 9070 | 190.70 | 1572.06 | 8900 | 189.00 | 1586.20 | 8740 | 187.40 | 1599.75 |
| 9060 | 190.60 | 1572.89 | 8890 | 188.90 | 1587.04 | 8730 | 187.30 | 1600.60 |
| 9050 | 190.50 | 1573.71 | 8880 | 188.80 | 1587.88 | 8720 | 187.20 | 1601.46 |
| 9040 | 190.40 | 1574.54 | 8870 | 188.70 | 1588.73 | 8710 | 187.10 | 1602.31 |
| 9030 | 190.30 | 1575.37 | 8860 | 188.60 | 1589.57 | 8700 | 187.00 | 1603.17 |
| 9020 | 190.20 | 1576.20 | 8850 | 188.50 | 1590.41 | 8690 | 186.90 | 1604.03 |
| 9010 | 190.10 | 1577.03 | 8840 | 188.40 | 1591.26 | 8680 | 186.80 | 1604.89 |
| 9000 | 190.00 | 1577.86 | 8830 | 188.30 | 1592.10 | 8670 | 186.70 | 1605.74 |
| 8990 | 189.90 | 1578.69 | 8820 | 188.20 | 1592.95 | 8660 | 186.60 | 1606.61 |
| 8980 | 189.80 | 1579.52 | 8810 | 188.10 | 1593.79 | 8650 | 186.50 | 1607.47 |
| 8970 | 189.70 | 1580.35 | 8800 | 188.00 | 1594.64 | 8640 | 186.40 | 1608.33 |
| 8960 | 189.60 | 1581.18 | 8790 | 187.90 | 1595.49 | 8630 | 186.30 | 1609.19 |
| 8950 | 189.50 | 1582.02 |  |  |  | 8620 | 186.20 | 1610.06 |