保偏光纤放大器1065nm

产品说明：
致远光科技研发的光纤放大器。是专为实验室和工厂测试用的设备。核心器件采用高可靠性的Pump激光器，采用独特的APC(自动功率控制)和ATC(自动温度控制)电路,使得输出功率稳定度高、可靠性好；独特的光路设计保证优秀的光路指标；采用高稳定和高精度的MPU（微处理器）系统使用调节、显示方便、可靠、智能。开放的RS232口，保证与任何网管系统的互联性。

特征：高输出功率、高消光比、高增益、低噪声、低输入功率、模块台式可选

领域：光纤传感、光通信、激光雷达、实验室

性能参数25℃：

| 参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作波长 | λc | nm | 1590 | 1605 | 1608 |
| 偏振消光比 | PER | dB |  | 20 |  |
| 输出光功率 | P | W |  | 2 |  |
| 输入光功率 | Pi | dBm | -10 | 0 | 10 |
| 噪声指数 | NF | dB |  | 7.0 |  |
| 输入/输出光隔离度 | ISO | dB | 30 |  |  |
| 输出功率稳定性8h | ΔPo | % |  | ±1 | ±2 |
| 输入泵浦泄露 | PLKin | dBm |  |  | -30 |
| 输出泵浦泄露 | PLKout | dBm |  |  | -30 |
| 回波损耗 | RL | dB | 45 |  |  |
| 输出功率可调范围 | P1 | % | 0 |  | 100 |
| 工作电压 | V | VAC | AC 220V 或 DC 24V/12V |
| 工作温度 | Tw | ℃ | 0 |  | 30 |
| 存储温度 | Ts | ℃ | -04 |  | 85 |
| 功耗 | Pc | W |  | 30 |  |
| 光纤类型 |  |  | 保偏光纤 |
| 接头类型 |  |  | FC/APC或者定制 |
| 封装尺寸 |  | mm | 296x260x89（台式）或 220x160x44（模块） |
| 接口 |  |  | RS232 |

订货信息：

| 产品类别 | 结构 | 波长 | 输出功率 | 供电电压 | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZYG-EDFA | 模块 | 1605nm | 10dBm | 110VAC | FC/UPC |
|  | 台式 | 其他 | 13dBm | 220VAC | FC/APC |
|  |  |  | 定制 | 110~220VAC | 定制 |